| 单位基本信息 |
| --- |
| 企业名称 | 山东省立医院（中心院区） |
| 统一社会信用代码 | 12370000495571840L | 组织机构代码 | 49557184-0 |
| 所属地区 | 济南市槐荫区 |
| 详细地址 | 济南市槐荫区经五纬七路324号 |
| 法人代表 | 孟冬 | 中心经度 | 116.978056 | 中心纬度 | 36.656111 |
| 主要排放污染物 | 医疗废水 |
| 污水处理设施环评信息 |
| 环评批复文号 | 济槐环建审[2017]70号 | 批复日期 | 2017-08-03 |
| 污水排放口基本信息 |
| 排放口 基本信息 | 名称 | 山东省立医院中心院区总排口 |
|  | 排放口验收日期 | 2017-12-18 |
|  | 排放口类型 | 外排口 | 排放口位置 | 山东省立医院西北 |
|  | 经度 | 116.583360 | 纬度 | 36.392520 |
|  | 排放口形式 | 明渠 | 排放规律 | 连续排放 |
|  | 排放方式 | 直接 | 排放去向 | 污水处理厂 |
|  | 堰槽类型 | 巴歇尔槽 | 测流段长度(m) | 1.70 |
|  | 喉道宽度（管径）(mm) | 152 |
| 污水治理设施基本信息 |
| 设施名称 | 污水处理级别 | 污水处理工艺 | 建成日期 | 设计处理能力(m3/d) | 设计处理效率(%) | 设计最大处理浓度（mg/L） |
|  |  |  |  |  |  | COD | 氨氮 |
| 污水处理站 | 三级处理 | 厌氧+好氧+接触氧化生物处理 | 2017-11-01 | 2500 | 87.50 | 500 | 90 |
| 执行标准 |
| 污染物名称 | 标准名称及编号 | 标准值（mg/L） | 达标情况 |
| 氨氮 | DB37 596-2006 山东省医疗废物污染控制标准 | 30 | 达标 |
| 化学需氧量 | DB37 596-2006 山东省医疗废物污染控制标准 | 120 | 达标 |
| PH | DB37 596-2006 山东省医疗废物污染控制标准 | 6-9 | 达标 |
| 悬浮物 | DB37 596-2006 山东省医疗废物污染控制标准 | 60 | 达标 |
| 粪大肠菌群(MPN/L) | DB37 596-2006 山东省医疗废物污染控制标准 | 500 | 达标 |
| 突发环境事件应急预案 |
| 批准日期 | 2019-8-15 | 执行日期 | 2019-8-16 | 联系人 | 万宪庆 | 备案编号 |
|  |  |  |  |  |  | 370104-2019-04L |